УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «4» августа 2014 г. №530н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением

131

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Наладка обрабатывающих центров с программным управлением и обработка деталей |  | 40.026 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Наладка и подналадка обрабатывающих центров с программным управлением, обработка деталей |
| Вид трудовой деятельности (группа занятий): |
| 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 25 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 27 | Металлургическое производство |
| 29 | Производство машин и оборудования |
| 34 | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов |
| 35 | Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств |
| 36.1 | Производство мебели |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| Код | Наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Наладка и подналадка обрабатывающих центров с программным управлением для обработки простых и средней сложности деталей; обработка простых и сложных деталей | 2 | Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Настройка технологической последовательности обработки и режимов резания, подбор режущих и измерительных инструментов и приспособлений по технологической карте | А/02.2 | 2 |
|  |  |  | Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях | А/03.2 | 2 |
|  |  |  | Отладка, изготовление пробных деталей и передача их в отдел технического контроля (ОТК) | А/04.2 | 2 |
|  |  |  | Подналадка основных механизмов обрабатывающих центров в процессе работы | А/05.2 | 2 |
|  |  |  | Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 8–14 квалитетам | А/06.2 | 2 |
|  |  |  | Инструктирование рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании | А/07.2 | 2 |
| В | Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров с программным управлением для обработки деталей, требующих перестановок и комбинированного их крепления; обработка деталей средней сложности | 3 | Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ) | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Установка деталей в приспособлениях и на столе станка с выверкой их в различных плоскостях | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 7–8 квалитетам | B/04.3 | 3 |
| С | Наладка и регулировка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров с программным управлением для обработки деталей и сборочных единиц с разработкой программ управления; обработка сложных деталей | 4 | Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 6 квалитету и выше | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 6 квалитету и выше | С/02.4 | 4 |

Характеристика обобщенных трудовых функций

| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка и подналадка обрабатывающих центров с программным управлением для обработки простых и средней сложности деталей; обработка простых и сложных деталей | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Наладчик обрабатывающих центров (4-й разряд) Оператор обрабатывающих центров (4-й разряд) Оператор-наладчик обрабатывающих центров (4-й разряд) Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 2-й квалификации Оператор обрабатывающих центров с ЧПУ 2-й квалификации Наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 2-й квалификации |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | §44 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-й разряд |
| ОКНПО | 010703 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Изучение конструкторской документации станка и инструкции по наладке обрабатывающих центров |
|  | Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам (на основе знаний и практического опыта) |
|  | Контроль точности и работоспособности позиционирования обрабатывающего центра с ЧПУ с помощью измерительных инструментов |
| Необходимые умения | Анализировать конструкторскую документацию станка и инструкцию по наладке и определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации для выполнения данной трудовой функции |
|  | Пользоваться встроенной системой измерения инструмента |
|  | Пользоваться встроенной системой измерения детали |
|  | Отслеживать состояние и износ инструмента |
|  | Читать и оформлять чертежи, схемы и графики; составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок |
|  | Рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты |
|  | Выполнять наладку однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ |
| Необходимые знания | Система допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Параметры и установки системы ЧПУ станка |
|  | Наименование, стандарты и свойства материалов, крепежных и нормализованных деталей и узлов |
|  | Способы и правила механической и электромеханической наладки, устройство обслуживаемых однотипных станков |
|  | Системы управления и структура управляющей программы обрабатывающих центров с ЧПУ |
|  | Правила проверки станков на точность, на работоспособность и точность позиционирования |
|  | Устройство, правила проверки на точность однотипных обрабатывающих центров с ЧПУ |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей |
|  | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов |
|  | Правила заточки, доводки и установки универсального и специального режущего инструмента |
|  | Основы электротехники, электроники, гидравлики и программирования в пределах выполняемой работы |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
|  | Виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Наличие II квалификационной группы по электробезопасности |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Настройка технологической последовательности обработки и режимов резания, подбор режущих и измерительных инструментов и приспособлений по технологической карте | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Настройка технологической последовательности обработки и режимов резания |
|  | Подбор режущего и измерительного инструментов и приспособлений по технологической карте |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Пользоваться конструкторской документацией станка и инструкцией по наладке для выполнения данной трудовой функции |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки работы станка на соответствие требованиям конструкторской документации станка и инструкции по наладке |
|  | Устанавливать технологическую последовательность обработки изделия |
|  | Устанавливать технологическую последовательность режимов резания |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка |
|  | Последовательность технологического процесса обрабатывающего центра с ЧПУ |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Наличие II квалификационной группы по электробезопасности |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях |
|  | Контроль с помощью измерительных инструментов точности наладки универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Выполнять установку и выверку деталей в двух плоскостях |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Наименование, назначение, конструктивные особенности и условия применения, правила проверки на точность универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструмента для автоматического измерения деталей |
|  | Правила настройки, регулирования универсальных и специальных приспособлений контрольно-измерительных инструментов, приборов и инструментов для автоматического измерения деталей |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |

| 3.1.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Отладка, изготовление пробных деталей и передача их в отдел технического контроля (ОТК) | Код | А/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Изготовление пробных деталей |
|  | Передача деталей в ОТК на проверку |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Изготавливать пробную деталь требуемого качества |
|  | Отлаживать станок в соответствии с требованием качества |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Правила отладки и проверки на точность обрабатывающих центров различных типов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству изготавливаемой детали |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Наличие II квалификационной группы по электробезопасности |

| 3.1.5. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Подналадка основных механизмов обрабатывающих центров в процессе работы | Код | А/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Регулировка основных механизмов автоматических линий в процессе работы |
|  | Доводка и наладка основных механизмов автоматических линий |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Выполнять подналадку основных механизмов обрабатывающих центров в процессе работы |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Правила подналадки и проверки на точность обрабатывающих центров с ЧПУ |
|  | Способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; системы допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Требования, предъявляемые к качеству изготавливаемой детали |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством наладчика более высокой квалификации |
|  | Наличие II квалификационной группы по электробезопасности |

| 3.1.6. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 8–14 квалитетам | Код | А/06.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Обработка отверстий в деталях по 8–14 квалитетам |
|  | Обработка поверхностей деталей по 8–14 квалитетам |
| Необходимые умения | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки изделий на соответствие требованиям конструкторской документации станка и инструкции по наладке |
|  | Пользоваться конструкторской документацией станка и инструкцией по наладке для выполнения данной трудовой функции |
|  | Выполнять обработку отверстий и поверхностей в деталях по 8–14 квалитетам |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовым функциям A/01.2 – A/05.2 |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.7. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Инструктирование рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании | Код | А/07.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение инструктажа по правилам и методам работы на обрабатывающих центрах с ЧПУ |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовым функциям A/01.2 – A/06.2 |
|  | Доносить необходимую информацию до рабочих, занятых на обслуживаемом оборудовании |
| Необходимые знания | Необходимые умения по трудовым функциям A/01.2 – A/06.2 |
|  | Требования, предъявляемые к готовой детали |
|  | Основы психологии общения и культуры речи |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров с программным управлением для обработки деталей, требующих перестановок и комбинированного их крепления; обработка деталей средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Наладчик обрабатывающих центров (5-й разряд) Оператор обрабатывающих центров (5-й разряд) Оператор-наладчик обрабатывающих центров (5-й разряд) Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 3-й квалификации Оператор обрабатывающих центров с ЧПУ 3-й квалификации Наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 3-й квалификации |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работ второго квалификационного уровня по профессии «оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ» |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | §45 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-й разряд |
| ОКНПО | 010703 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Контроль с помощью измерительных инструментов точности и работоспособности позиционирования обрабатывающего центра с ЧПУ |
|  | Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 7–8 квалитетам (на основе знаний и практического опыта) |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты |
|  | Налаживать обрабатывающие центры для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 7–8 квалитетам |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.2 «Наладка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 8–14 квалитетам» |
| Другие характеристики | Наличие II квалификационной группы по электробезопасности |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Программирование станков с числовым программным управлением (ЧПУ) | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Корректировка чертежа изготавливаемой детали |
|  | Выбор технологических операций и переходов обработки |
|  | Выбор инструмента |
|  | Расчет режимов резания |
|  | Определение координат опорных точек контура детали |
|  | Составление управляющей программы |
| Необходимые умения | Программировать станок в режиме MDI (ручной ввод данных) |
|  | Изменять параметры стойки ЧПУ станка |
|  | Корректировать управляющую программу в соответствии с результатом обработки деталей |
| Необходимые знания | Органы управления и стойки ЧПУ станка |
|  | Режимы работы стойки ЧПУ |
|  | Системы графического программирования |
|  | Коды и макрокоманды стоек ЧПУ в соответствии с международными стандартами |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Установка деталей в приспособлениях и на столе станка с выверкой их в различных плоскостях | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код А/03.2 «Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях» |
|  | Установка деталей в приспособлениях и на столе станка |
|  | Выверка деталей в различных плоскостях |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/03.2 «Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях» |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты |
|  | Выполнять установку и выверку деталей в нескольких плоскостях |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/03.2 «Установка деталей в универсальных и специальных приспособлениях и на столе станка с выверкой в двух плоскостях» |
|  | Порядок и правила установки и выверки деталей в нескольких плоскостях |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 7–8 квалитетам | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код В/01.3 «Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам» |
|  | Обработка отверстий в деталях по 7–8 квалитетам |
|  | Обработка поверхностей деталей по 7–8 квалитетам |
| Необходимые умения | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки изделий на соответствие требованиям конструкторской документацией станка и инструкции по наладке |
|  | Пользоваться конструкторской документацией станка и инструкцией по наладке для выполнения данной трудовой функции |
|  | Выполнять обработку отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код В/01.3 «Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам» |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка и регулировка на холостом ходу и в рабочем режиме обрабатывающих центров с программным управлением для обработки деталей и сборочных единиц с разработкой программ управления; обработка сложных деталей | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Наладчик обрабатывающих центров (6-й разряд) Оператор обрабатывающих центров (6-й разряд) Оператор-наладчик обрабатывающих центров (6-й разряд) Оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 4-й квалификации Оператор обрабатывающих центров с ЧПУ 4-й квалификации Наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ 4-й квалификации |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работ третьего квалификационного уровня по профессии «оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ» |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | §46 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-й разряд |
| ОКНПО | 010703 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 6 квалитету и выше | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код В/01.3 «Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам» |
|  | Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий |
|  | Наладка обрабатывающих центров для обработки поверхностей |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код В/01.3 «Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам» |
|  | Перемещать деталь по осям в ручном режиме |
|  | Программировать в полуавтоматическом режиме |
|  | Программировать дополнительные функции станка |
|  | Производить наладку обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 6 квалитету |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код В/01.3 «Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий в деталях и поверхностей деталей по 7–8 квалитетам» |
| Другие характеристики | Прохождение обучения по электробезопасности |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Обработка отверстий и поверхностей в деталях по 6 квалитету и выше | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код С/01.3 «Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 6 квалитету и выше» |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий в деталях по 6 квалитету и выше |
|  | Обработка поверхностей деталей по 6 квалитету и выше |
| Необходимые умения | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки изделий на соответствие требованиям конструкторской документации станка и инструкции по наладке |
|  | Пользоваться конструкторской документацией станка и инструкцией по наладке для выполнения данной трудовой функции |
|  | Выполнять обработку отверстий в деталях и поверхностей деталей по 6 квалитету и выше |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код С/01.3 «Наладка обрабатывающих центров для обработки отверстий и поверхностей в деталях по 6 квалитету и выше» |
| Другие характеристики | - |

- Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

НО Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России», город Москва

заместитель исполнительного директора Иванов Сергей Валентинович

| 4.2. Наименование организаций-разработчиков |
| --- |
|  | ФБОУ ВПО МГТУ «Станкин», город Москва |
|  | ГОУ СПО «Политехнический колледж №8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова» город Москва |
|  | ОАО «Роствертол», город Ростов-на-Дону |
|  | ОАО «Гидроагрегат», город Павлово, Нижегородская область |
|  | ОАО «КБТМ», город Омск |
|  | ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», город Красногорск, Московская область |
|  | ОАО «КумАПП», город Кумертау, Республика Башкортостан |
|  | ОАО «НПО ГИПО», город Казань, Республика Татарстан |
|  | ОАО УНПП «Молния», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ОАО «ЛЕПСЕ», город Киров |
|  | ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод», город Нижний Ломов, Пензенская область |
|  | ЗАО ПСЗ «Янтарь» город Калининград |
|  | ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», город Саратов |
|  | ОАО «У-УАЗ», город Улан-Удэ, Республика Бурятия |
|  | ОАО «ЦКБ «Точприбор», город Новосибирск |
|  | ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», город Омск |
|  | ОАО «Авиакор – авиационный завод», город Самара |
|  | ОАО «АК «Туламашзавод», город Тула |
|  | ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР», город Сельцо, Брянская область |
|  | ОАО «НПП «Старт», город Екатеринбург |
|  | ОАО «ОмПО «Иртыш», город Омск |
|  | ОАО «ТНИТИ», город Тула |
|  | ОАО «УМПО», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А. И. Глухарева, город Энгельс-19, Саратовская область |
|  | ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж», город Самара |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, №52, ст. 6986)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, часть 2, раздел «Механическая обработка металлов и других материалов»

Общероссийский классификатор начального профессионального образования