УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «25» декабря 2014 г. №1117н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов

и автоматики

275

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Наладка автоматических линий приборов, регулирующих процессы производства, диспетчерскую связь и другую автоматику |  | 40.067 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Монтаж и наладка приборов и электрических схем различных систем автоматики |
| Вид трудовой деятельности (группа занятий): |
| 722 | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 26 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| 28 | Производство готовых металлических изделий |
| 29 | Производство машин и оборудования |
| 35 | Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств |
| 36 | Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки |
| 37 | Обработка вторичного сырья |
| 27 | Металлургическое производство |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Наладка простых электронных теплотехнических приборов | 2 | Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Испытания и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Составление и макетирование простых и средней сложности схем | A/04.2 | 2 |
| B | Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности | 3 | Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наладка, испытания и сдача блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем; проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем | B/03.3 | 3 |
| C | Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем | 4 | Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Наладка аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия, электронной аппаратуры | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Разработка методов наладки и схем соединения регулируемой аппаратуры с контрольно-измерительными приборами и источниками питания | C/04.4 | 4 |
| D | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | 4 | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Восстановление и ремонт элементов систем, программирующих контроллеров и другого оборудования с обеспечением вывода их на заданные параметры работы | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Диагностика управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ | D/03.4 | 4 |
| E | Комплексная наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем, приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | 4 | Комплексная наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем, приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | E/01.4 | 4 |
|  |  |  | Восстановление и ремонт систем, программируемых контроллеров, периферийного оборудования и их диагностирование с помощью тестовых программ и стендов | E/02.4 | 4 |
|  |  |  | Разработка нестандартных плат для систем управления; анализ, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций для их устранения | E/03.4 | 4 |

| Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Наладка простых электронных теплотехнических приборов | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) (2-й разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Наличие II квалификационной группы по электробезопасности |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 722 | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | §92 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2-го разряда |
| ОКНПО | 010201 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка приборов |
|  | Наладка простых электронных приборов |
|  | Подгонка и доводка деталей и узлов |
| Необходимые умения | Диагностировать электронные приборы |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования |
|  | Правила снятия характеристик при испытаниях |
|  | Технические условия эксплуатации |
|  | Устройство и принцип работы радиоламп, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировки элементов и простых блоков, принцип генерирования усиления |
|  | Правила приема радиоволн и настройка станций средней сложности |
|  | Назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр) |
|  | Правила обработки измерений и построения по ним графиков |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квалификационного уровня |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка приборов |
|  | Наладка простых электронных приборов |
|  | Подгонка и доводка деталей и узлов |
| Необходимые умения | Диагностировать электронные приборы |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и способы наладки контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода |
|  | Правила снятия характеристик при испытаниях |
|  | Технические условия эксплуатации |
|  | Устройство и принцип работы радиоламп, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировки элементов и простых, принцип генерирования усиления |
|  | Правила приема радиоволн и настройка станций средней сложности |
|  | Назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр) |
|  | Правила обработки измерений и построения по ним графиков |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квалификационного уровня |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Испытания и сдача элементов и простых электронных блоков со снятием характеристик | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка элементов и простых электронных блоков |
|  | Испытание элементов |
|  | Сдача элементов |
| Необходимые умения | Диагностировать электронные приборы |
|  | Проверять работоспособность элементов и блоков |
|  | Фиксировать характеристики |
|  | Передавать элементы и простые блоки |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования |
|  | Виды и способы, последовательность испытаний |
|  | Последовательность и требуемые характеристики сдачи |
|  | Правила снятия характеристик при испытаниях |
|  | Технические условия эксплуатации |
|  | Устройство и принцип работы радиоламп, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировки элементов и простых блоков, принцип генерирования усиления |
|  | Правила приема радиоволн и настройка станций средней сложности |
|  | Назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр) |
|  | Правила обработки измерений и составления по ним графиков |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квалификационного уровня |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Составление и макетирование простых и средней сложности схем | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Составление схем |
|  | Макетирование схем |
| Необходимые умения | Изготовлять схемы |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого оборудования |
|  | Виды схем, способы составления схем |
|  | Способы макетирования схем |
|  | Технические условия эксплуатации |
|  | Устройство и принцип работы радиоламп, триодов, полупроводниковых диодов, транзисторов и их основные характеристики |
|  | Методы и способы электрической и механической регулировок элементов и простых блоков, принцип генерирования усиления |
|  | Правила приема радиоволн и настройка станций средней сложности |
|  | Назначение и применение контрольно-измерительных приборов (осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр) |
|  | Правила обработки измерений и составления по ним графиков |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квалификационного уровня |

| Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-наладчик КИПиА (3-й разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работ по второму квалификационному уровню по профессии «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Наличие II квалификационной группы по электробезопасности |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 722 | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | §93 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3-го разряда |
| ОКНПО | 010201 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код А/01.2 «Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов» |
|  | Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности |
|  | Дистанционная передача показаний |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.2 «Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов» |
|  | Использовать суммирующий механизм |
|  | Приводить параметры работы приборов и установок автоматического регулирования средней сложности в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Передавать дистанционно показания |
| Необходимые знания | Принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков |
|  | Принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников питания |
|  | Принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики |
|  | Техника наладки цифровых следящих систем |
|  | Устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов |
|  | Методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическая последовательность наладки |
|  | Макетирование сложных схем с обработкой их элементов |
|  | Основы механики |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.2 «Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой и доводкой деталей и узлов» |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квалификационного уровня |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка, испытания и сдача блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем; проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код A/02.2 «Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода» |
|  | Наладка блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем |
|  | Испытание блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем |
|  | Сдача блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем |
|  | Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код A/02.2 «Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода» |
|  | Приводить параметры работы блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Проводить проверку работоспособности блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем |
| Необходимые знания | Принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков |
|  | Принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников питания |
|  | Принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики |
|  | Техника наладки цифровых следящих систем |
|  | Устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов |
|  | Методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическая последовательность наладки |
|  | Макетирование сложных схем с обработкой их элементов |
|  | Основы механики |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код A/02.2 «Наладка схем управления контактно-релейного, ионного, электромагнитного и полупроводникового электропривода» |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квалификационного уровня |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код A/04.2 «Составление и макетирование простых и средней сложности схем» |
|  | Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код A/04.2 «Составление и макетирование простых и средней сложности схем» |
|  | Изготавливать макеты сложных механизмов, приборов, систем |
| Необходимые знания | Принципы установления режимов работ отдельных устройств, приборов и блоков |
|  | Принципы регулирования блоков средней сложности и стабилизированных источников питания |
|  | Принципы кодирования и декодирования в системах телемеханики |
|  | Техника наладки цифровых следящих систем |
|  | Устройство, назначение и принцип работы сложных механизмов радиотехнических систем и приборов |
|  | Методы и способы электрической, механической и комплексной наладки сложных устройств и технологическая последовательность наладки |
|  | Макетирование сложных схем с обработкой их элементов |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код A/04.2 «Составление и макетирование простых и средней сложности схем» |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством слесаря более высокого квалификационного уровня |

| Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-наладчик КИПиА (4-й разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по третьему квалификационному уровню по профессии «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Наличие квалификационной группы по электробезопасности |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 722 | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | §94 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4-й разряд |
| ОКНПО | 010201 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
| Трудовая функция |
| Наименование | Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код B/01.3 «Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний» |
|  | Наладка сложных схем |
|  | Проверка сложных схем |
|  | Сдача в эксплуатацию сложных схем |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код B/01.3 «Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний» |
|  | Приводить параметры работы сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами, в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Проводить испытания сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами |
|  | Передавать сложные схемы промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами, в эксплуатацию |
| Необходимые знания | Технология сборки блоков аппаратуры любой сложности |
|  | Особенности схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами |
|  | Методы и способы наладки различных электрических блоков и сложных регуляторов |
|  | Методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы телемеханики в пределах выполняемой работы характеристики |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код B/01.3 «Наладка приборов и установок автоматического регулирования средней сложности с суммирующим механизмом и дистанционной передачей показаний» |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия, электронной аппаратуры | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код B/02.3 «Наладка, испытания и сдача блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем; проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов» |
|  | Наладка аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры |
|  | Проверка аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код B/02.3 «Наладка, испытания и сдача блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем; проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов» |
|  | Приводить параметры работы аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Проводить испытание на работоспособность аппаратуры и агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры |
| Необходимые знания | Конструкция, схемы и принципы работы агрегатов радиостанций, пеленгаторов, радарных установок и приборов автоматического действия электронной аппаратуры |
|  | Методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы телемеханики в пределах выполняемой работы характеристики |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код B/02.3 «Наладка, испытания и сдача блоков средней сложности и систем питания, приборов и информационно-измерительных систем; проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры с применением контрольно-измерительных приборов» |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код B/03.3 «Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем» |
|  | Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки |
|  | Испытание сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код B/03.3 «Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем» |
|  | Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств |
|  | Оформлять сдаточную документацию |
| Необходимые знания | Технология сборки блоков аппаратуры любой сложности |
|  | Конструкция, схемы и принципы работы электронных счетчиков, браковочных конвейеров |
|  | Методы и способы наладки различных электрических блоков и сложных регуляторов |
|  | Методы расчета отдельных элементов регулирующих устройств |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы телемеханики в пределах выполняемой работы характеристики |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код B/03.3 «Составление макетных схем для регулирования и испытания сложных механизмов, приборов, систем» |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка методов наладки и схем соединения регулируемой аппаратуры с контрольно-измерительными приборами и источниками питания | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Анализ существующих методов наладки и схем |
|  | Разработка новых методов наладки |
|  | Описание новых методов наладки |
|  | Разработка новых схем соединений |
| Необходимые умения | Проводить анализ эффективности методов и схем соединения |
|  | Составлять методические документы |
|  | Рассчитывать отдельные элементы регулирующих устройств |
|  | Использовать контрольно-измерительные приборы и источники питания |
| Необходимые знания | Методы наладки |
|  | Схемы соединений |
| Другие характеристики | - |

| Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-наладчик КИПиА (5-й разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работ по четвертому квалификационному уровню по профессии «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Наличие квалификационной группы по электробезопасности |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 722 | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | §95 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5-го разряда |
| ОКНПО | 010200 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код C/01.4 «Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами» |
|  | Наладка сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
|  | Регулировка сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
|  | Сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код C/01.4 «Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами» |
|  | Приводить параметры работы сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Передавать в эксплуатацию сложные системы приборов и системы управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
|  | Использовать микропроцессорную технику |
| Необходимые знания | Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Основы программирования и теории автоматизированного электропривода |
|  | Способы введения технологических и тестовых программ |
|  | Методика настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Методы и организация построения памяти в системах управления |
|  | Способы наладки электронных блоков различных устройств, методы расчета отдельных подстроечных устройств |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код C/01.4 «Наладка, проверка и сдача в эксплуатацию сложных схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными системами» |
| Другие характеристики | - |
| Трудовая функция |
| Наименование | Восстановление и ремонт элементов систем, программирующих контроллеров и другого оборудования с обеспечением вывода их на заданные параметры работы | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Проверка электрических параметров регулируемой аппаратуры |
|  | Проведение восстановительных и ремонтных работ элементов систем |
|  | Настройка элементов систем в соответствии с требованиями |
| Необходимые умения | Диагностировать электронные приборы |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Основы программирования и теории автоматизированного электропривода |
|  | Способы введения технологических и тестовых программ |
|  | Методика настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Методы и организация построения памяти в системах управления |
|  | Способы наладки электронных блоков различных устройств, методы расчета отдельных подстроечных устройств |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |
| Трудовая функция |
| Наименование | Диагностика управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Диагностирование систем |
| Необходимые умения | Использовать тестовые программы |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
|  | Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-технологической документации |
| Необходимые знания | Основные принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники, функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров |
|  | Тестовые программы, принципы работы и последовательность применения |
|  | Конструкция микропроцессорных устройств |
|  | Основы программирования и теории автоматизированного электропривода |
|  | Способы введения технологических и тестовых программ |
|  | Методика настройки систем с целью получения заданных статических и динамических характеристик устройств и приборов преобразовательной техники |
|  | Устройство основных контрольно-измерительных приборов и диагностической аппаратуры, созданных на базе микропроцессорной техники |
|  | Методы и организация построения запоминающих устройств в системах управления |
|  | Способы наладки электронных блоков различных устройств, методы расчета отдельных подстроечных устройств |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Комплексная наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем, приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | Код | E | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-наладчик КИПиА (6-й разряд) |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работ по четвертому квалификационному уровню по профессии «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
|  | Наличие квалификационной группы по электробезопасности |
|  | Прохождение работником противопожарного инструктажа |
|  | Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование классификатора | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 722 | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | §96 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда |
| ОКНПО | 010201 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |

| 3.5.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Комплексная наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем, приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники | Код | E/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код D/01.4 «Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники» |
|  | Комплексная наладка сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
|  | Регулировка сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
|  | Сдача в эксплуатацию сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код D/01.4 «Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники» |
|  | Приводить параметры работы сложных и уникальных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники в соответствие с функциональными требованиями |
|  | Передавать в эксплуатацию сложные и уникальные системы приборов и системы управления оборудования на базе микропроцессорной техники |
| Необходимые знания | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров |
|  | Способы коррекции технологических и тестовых программ |
|  | Организация комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств |
|  | Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Основные языки программирования, применяемые в конкретном технологическом оборудовании |
|  | Схемы и принцип работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы телемеханики в пределах выполняемой работы |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код D/01.4 «Наладка, регулировка и сдача в эксплуатацию сложных систем приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники» |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Восстановление и ремонт систем, программируемых контроллеров, периферийного оборудования и их диагностирование с помощью тестовых программ и стендов | Код | E/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код D/02.4 «Восстановление и ремонт элементов систем, программирующих контроллеров и другого оборудования с обеспечением вывода их на заданные параметры работы» |
|  | Выполнение восстановительных ремонтных работ систем, программируемых контроллеров и другого оборудования |
|  | Диагностирование с помощью тестовых программ и стендов |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код D/02.4 «Восстановление и ремонт элементов систем, программирующих контроллеров и другого оборудования с обеспечением вывода их на заданные параметры работы» |
|  | Выполнять работы по восстановлению работоспособности систем, программируемых контроллеров и другого оборудования |
|  | Диагностировать с помощью тестовых программ и стендов |
| Необходимые знания | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров |
|  | Способы коррекции технологических и тестовых программ |
|  | Организация комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств |
|  | Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Основные языки программирования, применяемые в конкретном технологическом оборудовании |
|  | Схемы и принцип работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи |
|  | Основы телемеханики в пределах выполняемой работы |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Необходимые знания по трудовой функции код D/02.4 «Восстановление и ремонт элементов систем, программирующих контроллеров и другого оборудования с обеспечением вывода их на заданные параметры работы» |
| Другие характеристики | - |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Разработка нестандартных плат для систем управления; анализ, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций для их устранения | Код | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Трудовые действия по трудовой функции код C/03.4 «Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем» |
|  | Разработка нестандартных плат для систем управления |
|  | Составление тестовых коррекций технологических программ оборудования |
|  | Анализ, систематизация отказов в работе технологического оборудования и разработка рекомендаций для их устранения |
| Необходимые умения | Составлять тестовые коррекции |
|  | Разрабатывать рекомендации для устранения отказов в работе |
|  | Необходимые умения по трудовой функции код C/03.4 «Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем» |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код C/03.4 «Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания сложных и опытных образцов механизмов, приборов, систем» |
|  | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники |
|  | Схемы и принцип работы «интеллектуальных» датчиков, ультразвуковых установок |
|  | Принципиальные схемы программируемых контроллеров |
|  | Способы коррекции технологических и тестовых программ |
|  | Организация комплекса работ по наладке и поиску неисправностей устройств |
|  | Устройство и диагностика уникальных измерительных и управляющих систем и комплексов |
|  | Теория автоматического регулирования |
|  | Основные языки программирования, применяемые в конкретном технологическом оборудовании |
|  | Схемы и принцип работы электронных устройств, подавляющих радиопомехи |
|  | Основы телемеханики в пределах выполняемой работы |
|  | Правила оформления сдаточной технической документации |
|  | Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме выполняемой работы |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении наладочных работ |
|  | Правила по охране труда на рабочем месте |
| Другие характеристики | - |

| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |
| --- |
| Ответственная организация-разработчик |
| ООО «Союзмаш консалтинг», город Москва |
|  | Генеральный директор Ажгиревич Артем Иванович |

| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| --- |
|  | ГБОУ СПО Поволжский государственный колледж, город Самара |
|  | ОАО «Авиакор – авиационный завод», город Самара |
|  | ОАО «АЗТМ», город Армавир, Краснодарский край |
|  | ОАО «АК «Туламашзавод», город Тула |
|  | ОАО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР», город Сельцо, Брянская область |
|  | ОАО «КБТМ», город Омск |
|  | ОАО «Концерн «Калашников», город Ижевск, Удмуртская Республика |
|  | ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», город Красногорск, Московская область |
|  | ОАО «КумАПП», город Кумертау, Республика Башкортостан |
|  | ОАО «Курганмашзавод», город Курган |
|  | ОАО «Курский завод «Маяк», город Курск |
|  | ОАО «ЛЕПСЕ», город Киров |
|  | ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», город Орск, Оренбургская область |
|  | ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод», город Нижний Ломов, Пензенская область |
|  | ОАО «НМЗ «Искра», город Новосибирск |
|  | ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна», город Искитим, Новосибирская область |
|  | ОАО «НПП «Старт», город Екатеринбург |
|  | ОАО «ОмПО «Иртыш», город Омск |
|  | ОАО «Плазма», город Рязань |
|  | ОАО «Роствертол», город Ростов-на-Дону |
|  | ОАО «ТНИТИ», город Тула |
|  | ОАО «УАП «Гидравлика», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ОАО «УМПО», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ОАО «ЦКБ «Точприбор», город Новосибирск |
|  | ОАО ААК «ПРОГРЕСС», город Арсеньев, Приморский край |
|  | ОАО УНПП «Молния», город Уфа, Республика Башкортостан |
|  | ОАО ЭОКБ «Сигнал» им. А. И. Глухарева, город Энгельс-19, Саратовская область |
|  | ФГБОУ ВПО «ОмГТУ», город Омск |
|  | ФГБОУ МГТУ «Станкин», город Москва |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), Трудовой кодекс Российской Федерации, статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, часть 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.