УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «26» декабря 2014 г. №1164н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Слесарь-ремонтник промышленного оборудования

359

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |  | 40.077 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Обеспечение сохранения технических параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативно-технической документацией |
| Группа занятий: |
| 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования | - | - |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |
| --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов | 3 | Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Слесарная обработка простых деталей | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Профилактическое обслуживание простых механизмов | A/03.3 | 3 |
| В | Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности | 4 | Монтаж и демонтаж узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Слесарная обработка деталей средней сложности | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Механическая обработка деталей средней сложности | В/03.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности | В/04.4 | 4 |
| С | Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин | 5 | Техническое обслуживание сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин | С/01.5 | 5 |
|  |  |  | Монтаж и демонтаж сложных узлов и механизмов | С/02.5 | 5 |
|  |  |  | Слесарная обработка сложных деталей | С/03.5 | 5 |
|  |  |  | Механическая обработка сложных деталей и узлов | С/04.5 | 5 |
| D | Техническое обслуживание и ремонт особо сложного оборудования, агрегатов и машин | 5 | Слесарная обработка деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Монтаж и демонтаж особо сложного оборудования, агрегатов и машин | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Техническое обслуживание особо сложного оборудования, агрегатов и машин | D/03.5 | 5 |
|  |  |  | Испытания особо сложного оборудования, агрегатов и машин | D/04.5 | 5 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей, узлов и механизмов | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-ремонтник 2-го разряда Слесарь-ремонтник 3-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| ЕТКС | § 153 | Слесарь-ремонтник 2-го разряда |
|  | § 154 | Слесарь-ремонтник 3-го разряда |

| 3.1.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) |
|  | Диагностика технического состояния простых узлов и механизмов |
|  | Сборка простых узлов и механизмов |
|  | Разборка простых узлов и механизмов |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Выполнять чтение технической документации общего и специализированного назначения |
|  | Определять техническое состояние простых узлов и механизмов |
|  | Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке |
|  | Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки простых узлов и механизмов |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов |
|  | Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ |
|  | Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов |
|  | Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам |
|  | Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Требования технической документации на простые узлы и механизмы |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Методы и способы контроля качества разборки и сборки |
|  | Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Слесарная обработка простых деталей | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
| --- | --- |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) |
|  | Размерная обработка простой детали |
|  | Выполнение пригоночных операций слесарной обработки простых деталей |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки простых деталей |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры |
|  | Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей деталей |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Основные механические свойства обрабатываемых материалов |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок |
|  | Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения |
|  | Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки |
|  | Способы размерной обработки простых деталей |
|  | Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной обработки простых деталей |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения |
|  | Правила и последовательность проведения измерений |
|  | Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки |
|  | Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.1.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Профилактическое обслуживание простых механизмов | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Проверка технического состояния простых механизмов в соответствии с техническим регламентом |
|  | Выполнение смазочных работ |
|  | Устранение технических неисправностей в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами |
|  | Выполнять смазку, пополнение и замену смазки |
|  | Выполнять промывку деталей простых механизмов |
|  | Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов |
|  | Выполнять замену деталей простых механизмов |
|  | Контролировать качество выполняемых работ |
|  | Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей деталей |
|  | Методы диагностики технического состояния простых механизмов |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Устройство и работа регулируемого механизма |
|  | Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма |
|  | Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке простых механизмов |
|  | Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик регулируемого механизма |
|  | Методы и способы контроля качества выполненной работы |
|  | Требования охраны труда при регулировке простых механизмов |
| Другие характеристики | - |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-ремонтник 4-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| ЕТКС | § 155 | Слесарь-ремонтник 4-го разряда |
| ОКНПО | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

| 3.2.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Монтаж и демонтаж узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) |
|  | Диагностика технического состояния деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Сборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Разборка деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Замена деталей и узлов средней сложности |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами |
|  | Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Выполнять подготовку сборочных единиц |
|  | Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Производить замену деталей и узлов средней сложности в соответствии с технической документацией |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ |
|  | Выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей деталей |
|  | Методы диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам |
|  | Правила и последовательность выполнения сборочных работ в соответствии с техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Правила и последовательность выполнения разборки в соответствии с техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Правила и последовательность выполнения замены деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности в соответствии с техническими характеристиками |
|  | Требования технической документации деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Методы и способы контроля качества при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Слесарная обработка деталей средней сложности | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) |
|  | Размерная обработка деталей средней сложности |
|  | Пригоночные операции слесарной обработки деталей средней сложности |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при слесарной обработке деталей средней сложности |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки деталей средней сложности |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры |
|  | Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание деталей средней сложности в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей деталей |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Основные механические свойства обрабатываемых материалов |
|  | Наименование, маркировка, правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок |
|  | Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения |
|  | Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки |
|  | Способы размерной обработки деталей |
|  | Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки деталей |
|  | Правила и последовательность проведения измерений |
|  | Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки |
|  | Требования охраны труда при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Механическая обработка деталей средней сложности | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь) для ведения технологического процесса механической обработки деталей средней сложности |
|  | Подготовка станка к механической обработке деталей средней сложности |
|  | Осуществление технологического процесса механической обработки деталей средней сложности |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при механической обработке деталей средней сложности |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Определять размеры детали средней сложности универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технологическим процессом |
|  | Проверять соответствие деталей средней сложности и вспомогательных материалов требованиям технической документации (карты) |
|  | Устанавливать и закреплять детали в зажимных приспособлениях различных видов |
|  | Выбирать и подготавливать к работе режущий и измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала и способа обработки поверхности |
|  | Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой |
|  | Управлять обдирочным станком |
|  | Управлять настольно-сверлильным станком |
|  | Управлять заточным станком |
|  | Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на металлорежущих станках |
|  | Основные виды и причины брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения |
|  | Правила чтения чертежей деталей |
|  | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования заготовок |
|  | Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам |
|  | Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков |
|  | Технологический процесс механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |
|  | Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |
|  | Правила и последовательность проведения измерений |
|  | Методы и способы контроля качества выполнения механической обработки |
| Другие характеристики | - |

| 3.2.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности | Код | В/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, деталь, механизм) |
|  | Диагностика технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Регулировка механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Выполнение смазочных работ |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при техническом обслуживании |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Производить крепежные работы |
|  | Производить регулировочные работы |
|  | Производить смазочные работы |
|  | Отключать и обесточивать механизмы, оборудование, агрегаты и машины средней сложности |
|  | Производить визуальный контроль изношенности механизмов |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Производить регулировку механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей деталей |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Технологическая последовательность выполнения операций при диагностике и контроле технического состояния механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении крепежных работ |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении регулировочных работ |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении смазочных работ |
|  | Методы проведения диагностики рабочих характеристик механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Способы выполнения крепежных работ |
|  | Способы выполнения регулировочных работ |
|  | Способы выполнения смазочных работ |
|  | Методы и способы контроля качества выполненной работы |
|  | Требования охраны труда при техническом обслуживании механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
| Другие характеристики | - |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт сложных деталей, узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин | Код | С | Уровень квалификации | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-ремонтник 5-го разряда Слесарь-ремонтник 6-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| ЕТКС | § 156 | Слесарь-ремонтник 5-го разряда |
|  | § 157 | Слесарь-ремонтник 6-го разряда |
| ОКНПО | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

| 3.3.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин | Код | С/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (техническая документация, узел, механизм) |
|  | Диагностика технического состояния сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Регулировка сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Выполнение смазочных работ |
|  | Определение нарушений в эксплуатации сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при техническом обслуживании |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления |
|  | Отключать и обесточивать сложные узлы и механизмы, оборудование, агрегаты и машины |
|  | Производить визуальный контроль изношенности узлов и механизмов |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Производить крепежные работы |
|  | Производить регулировочные работы |
|  | Производить смазочные работы |
|  | Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании |
|  | Составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Осуществлять техническое обслуживание сложного оборудования, агрегатов и машин с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Устройство и принципы действия обслуживаемых узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Основные технические данные и характеристики узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Технологическая последовательность выполнения операций при диагностике и контроле технического состояния узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении крепежных работ |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении регулировочных работ |
|  | Технологическая последовательность операций при выполнении смазочных работ |
|  | Методы проведения диагностики рабочих характеристик сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Способы выполнения крепежных работ |
|  | Способы выполнения регулировочных работ |
|  | Способы выполнения смазочных работ |
|  | Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных параметров, технических характеристик |
|  | Периодичность и регламенты обслуживания сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при техническом обслуживании |
|  | Методы и способы контроля качества выполненной работы |
|  | Требования охраны труда при техническом обслуживании сложного оборудования, агрегатов и машин |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Монтаж и демонтаж сложных узлов и механизмов | Код | С/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (техническая документация, узлы и механизмы) |
|  | Диагностика технического состояния сложных узлов и механизмов |
|  | Сборка и разборка сборочных единиц сложных узлов и механизмов |
|  | Замена сложных узлов и механизмов |
|  | Регулировка сложных узлов и механизмов |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выполнять подготовку сборочных единиц к монтажным и демонтажным работам |
|  | Производить разборку и сборку сборочных единиц сложных узлов и механизмов |
|  | Производить замену сложных узлов и механизмов |
|  | Выполнять подгонку сложных узлов и механизмов |
|  | Производить регулировку сложных узлов и механизмов |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Изготавливать простые приспособления для монтажных и демонтажных работ |
|  | Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ |
|  | Выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Способы диагностики технического состояния сложных узлов и механизмов |
|  | Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам |
|  | Требования технической документации сложных узлов и механизмов |
|  | Правила и последовательность операций выполнения разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов |
|  | Правила и последовательность операций выполнения замены сложных узлов и механизмов |
|  | Правила и последовательность операций выполнения подгонки сложных узлов и механизмов |
|  | Правила и последовательность операций выполнения регулировки сложных узлов и механизмов |
|  | Методы и способы контроля качества при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Слесарная обработка сложных деталей | Код | С/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (техническая документация, деталь) |
|  | Размерная обработка сложных деталей |
|  | Пригоночные операции слесарной обработки сложных деталей |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при слесарной обработке |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки сложных деталей |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры |
|  | Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание сложных деталей в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке сложных деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять слесарную обработку с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Требования охраны труда при слесарных работах |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Основные механические свойства обрабатываемых материалов |
|  | Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения |
|  | Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки |
|  | Способы размерной обработки сложных деталей |
|  | Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки сложных деталей |
|  | Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки |
| Другие характеристики | - |

| 3.3.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Механическая обработка сложных деталей и узлов | Код | С/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (техническая документация, деталь, узел) для ведения технологического процесса механической обработки сложных деталей и узлов |
|  | Подготовка станка к механической обработке сложных деталей и узлов |
|  | Выполнение технологического процесса механической обработки сложных деталей и узлов |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при механической обработке |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технической документацией |
|  | Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных материалов требованиям технической документации (карты) |
|  | Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов |
|  | Выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала |
|  | Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой |
|  | Управлять обдирочным станком |
|  | Управлять настольно-сверлильным станком |
|  | Управлять заточным станком |
|  | Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Основные виды и причины брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования заготовок |
|  | Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам |
|  | Принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станков |
|  | Технологический процесс механической обработки на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |
|  | Назначение, правила и условия применения наиболее распространенных зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно- сверлильных и заточных станках |
|  | Правила и последовательность проведения измерений |
|  | Методы и способы контроля качества выполнения механической обработки |
|  | Требования охраны труда при выполнении работ на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках |
| Другие характеристики | - |

| 3.4. Обобщенная трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт особо сложного оборудования, агрегатов и машин | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Слесарь-ремонтник 6-го разряда Слесарь-ремонтник 7-го разряда Слесарь-ремонтник 8-го разряда |
| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих Дополнительные профессиональные программы |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7233 | Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники промышленного оборудования |
| ЕТКС | § 157 | Слесарь-ремонтник 6-го разряда |
|  | § 158 | Слесарь-ремонтник 7-го разряда |
|  | § 159 | Слесарь-ремонтник 8-го разряда |
| ОКНПО | 011303 | Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения) |

| 3.4.1. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Слесарная обработка деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
| --- | --- |
|  | Анализ исходных данных (техническая документация, оборудование, агрегаты и машины) |
|  | Размерная обработка деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Пригоночные операции слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места при слесарной обработке |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры |
|  | Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью |
|  | Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин в соответствии с установленной технологической последовательностью |
|  | Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять слесарную обработку при соблюдении требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Основные механические свойства обрабатываемых материалов |
|  | Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок |
|  | Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их появления и способы предупреждения |
|  | Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки |
|  | Способы размерной обработки деталей |
|  | Способы и последовательность проведения пригоночных операций слесарной обработки деталей особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения |
|  | Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки |
|  | Требования охраны труда при выполнении слесарных работ |
| Другие характеристики | - |

| 3.4.2. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Монтаж и демонтаж особо сложного оборудования, агрегатов и машин | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
|  | Анализ исходных данных (техническая документация, оборудование, агрегаты и машины) |
|  | Диагностика технического состояния особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Сборка особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Разборка сборочных единиц особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Регулировка особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Замена сборочных единиц особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Установка особо сложного оборудования, агрегатов и машин на различной высоте |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Определять техническое состояние особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Выполнять подготовку сборочных единиц |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления |
|  | Выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Изготавливать приспособления для монтажных и демонтажных работ |
|  | Производить замену сборочных единиц особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Выполнять подгонку особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Производить регулировку особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Выполнять подъем особо сложного оборудования, агрегатов и машин с временным расположением в различных положениях |
|  | Выполнять установку особо сложного оборудования, агрегатов и машин на различной высоте |
|  | Визуально оценивать качество установки особо сложного оборудования, агрегатов и машин в различных положениях и на различной высоте |
|  | Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ |
|  | Выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Требования технической документации особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Способы диагностики технического состояния особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Условия эксплуатации особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Правила и порядок разборки, сборки и замены особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Правила и порядок выполнения подгоночных и регулировочных операций для особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Методы и способы контроля качества при выполнении монтажных и демонтажных работ |
|  | Правила и порядок подъема и установки особо сложного оборудования, агрегатов и машин на различной высоте |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Назначение, устройство и правила применения контрольно-измерительных инструментов |
|  | Требования охраны труда при выполнении монтажных и демонтажных работ |
| Другие характеристики | Выполнение работ на высоте 1,3 м и более требует специального допуска в соответствии с межотраслевыми требованиями охраны труда при работе на высоте |

| 3.4.3. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Техническое обслуживание особо сложного оборудования, агрегатов и машин | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
| --- | --- |
|  | Анализ исходных данных (техническая документация, оборудование, агрегаты и машины) |
|  | Диагностика технического состояния особо сложного оборудования, агрегатов и машин в соответствии с порядком и правилами руководства по эксплуатации |
|  | Осуществление операций по техническому обслуживанию особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Определение нарушений в эксплуатации особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления |
|  | Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы |
|  | Производить визуальный контроль изношенности особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании |
|  | Составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Требования охраны труда при техническом обслуживании оборудования, агрегатов и машин |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Устройство оборудования, агрегатов и машин |
|  | Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин |
|  | Периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и машин |
|  | Технологическая последовательность выполнения операций при выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ |
|  | Методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ |
|  | Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных параметров, технических характеристик |
|  | Перечень операций технического обслуживания оборудования, агрегатов и машин |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при техническом обслуживании |
|  | Методы и способы контроля качества выполненной работы |
| Другие характеристики | - |

| 3.4.4. Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Испытания особо сложного оборудования, агрегатов и машин | Код | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовительные работы при проведении испытаний особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Анализ исходных данных (техническая и технологическая документация, оборудование, агрегаты и машины) |
|  | Проверка соответствия рабочих характеристик особо сложного оборудования, агрегатов и машин техническим требованиям и определение причин отклонений от них при испытаниях |
|  | Регулировка особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря при проведении испытаний |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Производить подготовку оборудования, агрегатов и машин к испытанию |
|  | Производить испытание на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность |
|  | Вести испытания в соответствии с техническим регламентом |
|  | Определять и устранять дефекты оборудования, агрегатов и машин при проведении испытаний |
|  | Производить регулировку особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний |
|  | Производить испытания с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей |
|  | Технический и технологический регламент проведения испытания на холостом ходу, на виброустойчивость, мощность, температурный нагрев, чистоту обработки деталей, жесткость, точность |
|  | Методы испытаний особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
|  | Виды дефектов работы оборудования, агрегатов и машин и способы их устранения |
|  | Правила регулировки особо сложного оборудования, агрегатов и машин по результатам испытаний |
|  | Требования охраны труда при проведении испытаний особо сложного оборудования, агрегатов и машин |
| Другие характеристики | Трудовая функция реализуется при наличии специального допуска к испытаниям |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

ГБОУ ДПОПКС «Центр профессионального образования Самарской области», город Самара

Директор Светлана Александровна Ефимова

| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |
| --- |
|  | ГБОУ СПО «Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса», город Самара |
|  | ГБОУ СПО «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова», город Самара |
|  | ГБОУ СПО «Самарский техникум промышленных технологий», город Самара |
|  | ГБОУ СПО «Тольяттинский машиностроительный колледж», город Тольятти, Самарская область |
|  | ЗАО «Брянский автомобильный завод», город Брянск |
|  | ЗАО «ЗЭМ» РКК ЭНЕРГИЯ», город Королев, Московская область |
|  | ЗАО «Машиностроительное предприятие «Янтарь», город Калининград |
|  | ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», город Новокуйбышевск, Самарская область |
|  | ЗАО «УК «САНОРС», город Новокуйбышевск, Самарская область |
|  | ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», город Брянск |
|  | НОУ ДПО «Северо-Западный учебный центр», город Санкт-Петербург |
|  | ОАО «Авиакор – авиационный завод», город Самара |
|  | ОАО «АВТОВАЗ», город Тольятти, Самарская область |
|  | ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ), город Ярославль |
|  | ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина», город Арзамас, Нижегородская область |
|  | ОАО «Балткран», город Калининград |
|  | ОАО «ЕПК-Самара», город Самара |
|  | ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева», город Ковров, Владимирская область |
|  | ОАО «Заволжский моторный завод», город Заволжье, Нижегородская область |
|  | ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С. П. Горбунова», город Казань, Республика Татарстан |
|  | ОАО «Кировский завод», город Санкт-Петербург |
|  | ОАО «Кузнецов», город Самара |
|  | ОАО «Курганмашзавод», город Курган |
|  | ОАО «ЛОМО», город Санкт-Петербург |
|  | ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «СОКОЛ», город Нижний Новгород |
|  | ОАО «Пермские моторы», город Пермь |
|  | ОАО «Пластик», город Сызрань, Самарская область |
|  | ОАО «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод», город Новочеркасск, Ростовская область |
|  | ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», город Северодвинск, Архангельская область |
|  | ОАО «Производственное объединение «Стрела», город Оренбург |
|  | ОАО «Промсинтез», город Чапаевск, Самарская область |
|  | ОАО «Промтрактор», город Чебоксары, Республика Чувашия |
|  | ОАО «Салют», город Самара |
|  | ОАО «Самарский подшипниковый завод», город Самара |
|  | ОАО «Самарский электромеханический завод», город Самара |
|  | ОАО «САСТА», город Сасово, Рязанская область |
|  | ОАО «Строммашина-Щит», город Самара |
|  | ОАО «ТЯЖМАШ», город Сызрань, Самарская область |
|  | ОАО «Уральский завод тяжелого машиностроения», город Екатеринбург |
|  | ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», город Северодвинск, Архангельская область |
|  | ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», город Киров |
|  | ОАО «Владимирское производственное объединение «Точмаш», город Владимир |
|  | ООО «Балтийский завод – судостроение», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Вибротехника», город Санкт-Петербург |
|  | ООО «Волжский машиностроительный завод», город Тольятти, Самарская область |
|  | ООО «Калининградгазавтоматика», город Калининград |
|  | ООО «Пранкор», город Гусев, Калининградская область |
|  | ООО «Сельмаш», город Сызрань, Самарская область |
|  | ООО «Электрощит «Энерготехстрой», город Самара |
|  | ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», город Екатеринбург |
|  | ФГУП «Воронежский механический завод», город Воронеж |
|  | ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского», город Пермь |
|  | ФГУП «НПО «Техномаш», город Москва |
|  | ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», город Самара |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, часть 2, раздел «Слесарные и слесарно-сборочные работы».

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.